## Slide 1
Les Matinales du MASE MEDITERRANEE GIPHISE
Comment intégrer le risque amiante dans vos opérations de maintenance en 2023 ?
02 mars 2023

## Slide 2
Présentation
Groupe ITGA
Arrêté Amiante 2019

## Slide 3
PRÉSENTATION GROUPE ITGA
Fort de ses 25 ans d’expériences, le groupe ITGA a su se placer en leader dans le prélèvement, l’analyse d’amiante et d’agents chimiques
PRÉLÈVEMENT
MESURE
ANALYSE
WEB SERVICE
MATÉRIEL
FORMATION
ÉVÉNEMENT
PRESSE
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT
CERTIFICATION
AUDIT
3
Un maillage de services et d’expertises métiers interconnectés, parfaitement adapté aux besoins des différents acteurs professionnels concernés, est porté à l’identique sur 3 départements d’activités :
Polluants du bâtiment : diagnostiqueurs immobiliers, désamianteurs, maîtres d’ouvrage…
Bâtiment Durable : professionnels de l’économie d’énergie, artisans, maîtres d’ouvrage, institutionnels…
Hygiène Santé Environnement : services HSE en industrie, en carrières, institutionnels…

## Slide 4
Présentation groupe ITGA
33 implantations,
dont 8 ouvertures à l’international depuis 2019.
4
FORMATION
ÉVÉNEMENT
PRESSE
CONSEIL
ACCOMPAGNEMENT
CERTIFICATION
AUDIT
NOS FILIALES
NOS IMPLANTATIONS

## Slide 5
5
TYPES DE MATERIAU ET PRODUITS / ACCREDITATION
Matériaux et Produits Manufacturés
Amiante délibérément ajouté
Matériaux bruts
Amiante Naturellement présent
Matériaux manufacturés
Amiante naturellement présent et délibérément ajouté
Plâtres, Cellulose, Ciment, Carbonates, Polymères, Hydrocarbonés;…
Roches, Ballast, Granulats, Sables, matériaux meubles, …
Enrobés, Bétons,
Sols pollués par matériau;…
Type d’Amiante recherché
Matrices concernées
Une accréditation par type de matériau
L’ARRETE DU 01 OCTOBRE 2019

## Slide 6
6
L’arrêté ne demande pas d’analyser toutes les couches.
Seules les couches susceptibles de contenir de l’amiante sont visées.
Opérateur de repérage
Laboratoire
Collaboration renforcée entre l’opérateur de repérage et le laboratoire
Repérer les matériaux susceptibles de contenir de l’amiante
Identifier les couches susceptibles de contenir de l’’Amiante
Si Non dissociable: Prélèvement unique
Information du laboratoire sur les couches d’intérêt
Si dissociable: Prélèvement par couche
Fournir un résultat par couche dissociable
Fournir un résultat par ensemble de couches non dissociables
Faire Autant d’essais ou analyses que nécessaire pour garantir Limite de détection
Décrire les matériaux prélevés
Préciser dans la demande d’analyse les couches à analyser
Prélever une quantité suffisante pour chaque couche d’intérêt
Si description incomplète
Analyse par le laboratoire des composants susceptibles de contenir de l’amiante
Echantillonnage uniquement des couches ou composants d’intérêts
Définir une quantité suffisante pour garantir limite de quantification / Validation de méthode
3 acteurs (maître d’ouvrage, opérateur de repérage, laboratoire) pour une problématique commune : l’échantillonnage
L’ARRETE DU 01 OCTOBRE 2019

## Slide 7
7
QUANTITE MINIMALE
1
Quantité Nécessaire pour permettre de garantir la Limite de détection
2
Quantité pour réaliser 2 essais (1 analyse et 1 contre-analyse)
3
Quantité minimale doit être respectée pour chaque couche dissociable
Définie lors de la validation de la méthode
4
2 indicateurs
Volume de 1 cm3 : 1 dé de jeu
Surface de 2 cm2 : 1 pouce
L’ARRETE DU 01 OCTOBRE 2019
Le mélange des couches limite la possibilité de détecter l’amiante
Le regroupement de couches dissociables est proscrit
Une couche d’épaisseur supérieure à environ 2-3 mm est dissociable
Pour les couches < 2-3 m, la dissociabilité est fonction de la cohésion des couches entre elles
Si la quantité n’est pas respectée :
Pour couche non dissociable : Remarque dans le rapport
Pour couche dissociable : Analyse non réalisable

## Slide 8
8
Les non-conformité
L’ARRETE DU 01 OCTOBRE 2019
Absence de description
Description incomplète
Quantité insuffisante
Couches à analyser non précisée
Le laboratoire pourra émettre des réserves dans le rapport, allant même jusqu’à la non réalisation d’une analyse.
En cas d’anomalie, ITGA avertira le client par email pour l’informer et lui donner les démarches à suivre pour la suite du traitement du dossier.
Après une étude interne* portant sur les anomalies rencontrées lors de la réception des échantillons, 20 % des échantillons présentent des non-conformités.
L’anomalie la plus fréquemment rencontrée est à aujourd’hui la description non précise des couches à analyser (17%) suivie de la description incomplète (7%)
* : étude interne ITGA – mars 2021 – sur 121577 échantillons

## Slide 9
9
CONCLUSION
Arrêté
Demande Claire et Précise des couches à analyser
Quantité suffisante pour chaque couche)
Produire un résultat par Couche dissociable
Méthode validée
Opérateurs compétents
Identification des couches susceptibles de Contenir amiante
Description de l’échantillon
Autant d’essai que nécessaire pour garantir LD
Opérateur repérage
Laboratoire
L’ARRETE DU 01 OCTOBRE 2019

## Slide 10
MERCI
10
Merci