## Slide 1: Stratégie amiante
Company confidential
Nadia Ouartani

## Slide 2
La réglementation interdit l’utilisation de l’amiante depuis 1997 en France et 2005 en Europe
Obligation pour les immeubles bâtis d’avoir un Dossier Technique Amiante (DTA) Code de la santé publique
  Décret 2011-629
  Fait par un organisme accrédité
  Renouvelable tous les 3 ans maxi, indique où se trouve les matériaux amiantés et leur état de conservation
NE SERT PAS POUR REALISER DES TRAVAUX
Obligation de Repérage Avant Travaux (RAT) Code du Travail
  Décret 2017-899, R4412-97 , Norme NF X46-100
  Avant tous travaux, obligation de savoir s’il y a présence ou non d’amiante
L’amiante : quelle réglementation ?
Informations confidentielles
NON
Avec une argumentation à l’appui (documentation, archives, date des derniers travaux, etc…)
JE NE SAIS PAS / PEUT-ÊTRE
Obligation de faire un RAT par une entreprise spécialisée
Appel à une entreprise spécialisée pour réaliser les travaux en sous-section 3 ou 4
« Dans les travaux à réaliser, les matériaux contiennent-ils de l’amiante ? »
OUI
CMR

## Slide 3
L’amiante : quelle formation?
CMR
Formation | Durée | Personne concernée | Objectif de la formation
Prévention des risques liés à l’amiante - Donneur d'Ordre (CARSAT) | 2 jours en présentiel | Les chefs de groupe et leurs assistants, les correspondant HSEQ, les responsable maintenance, les experts prévention, l’expert HI, CSSCT | Les obligations du DO, la connaissance générale de l’amiante, exercices pratiques
Formation Amiante Mixte Sous Section 4 (SS4) Amiante recyclage sous-section 4 (SS4) | 5 jours en présentiel (recyclage tous les 3 ans) | Les experts prévention, l’expert HI, les correspondants HSEQ, les facilités générales, les AT secteur (travaux en jn) | Réaliser la mise en chantier et MAT spécifique amiante SS4 ou SS3 en chantier clos. Savoir critiquer/analyser un mode opératoire/plan de retrait, connaitre les obligations d’un mode opératoire/plan de retrait, habillage/déshabillage EPI, décontamination.
Prévention du Risque Amiante Port des EPI et des Equipements Respiratoires | 1 jours en présentiel | La cellule travaux, les chefs de quart et leur remplaçant, les pompiers | Connaitre les risques liés à l’amiante, habillage/déshabillage EPI, décontamination pour pénétration dans un chantier clos amiante
Prévention risque Amiante -RAT Documents de travail | 2H00 en présentiel | Tout le personnel de production, maintenance, HSE, CSSCT ou toutes les personnes signant ou faisant des AT / MAT. Les préparateurs travaux. | Présentation et sensibilisation du personnel sur le risque Amiante / FCR / Plomb, maitriser les documents et la mise au travail (Lecture RAT, fiches STA et FEB)
Sensibilisation amiante e-learning. | 30 min en e-learning | Tout le personnel LYB du site | Présentation du sujet Amiante​ / FCR pour tous

## Slide 4
Pour des interventions de maintenance courante ou d’urgence
qui n’ont pas pour objectif de retirer ou d’encapsuler l’amiante
  Le personnel intervenant sur des matériaux amiantés (joints, calo…) doit avoir la formation opérateur en Sous-Section 4 (SS4) et posséder un mode opératoire décrivant le détail des opérations.
Pour des interventions de retrait d’amiante
  La société et le personnel intervenant dans le cadre de retrait de matériaux amiantés doivent posséder l’habilitation Sous-Section 3 (SS3) et un plan de retrait décrivant en détail les opérations.
Sans formation SS3 ou SS4, il est interdit d’intervenir sur des matériaux amiantés.
Pas de travaux sur l'amiante par le personnel LYB même si formé
L’amiante : quelle formation ?
CMR

## Slide 5
Partenariat passé avec la CARSAT
  Formation du personnel LYB
Formation de personnel LYB dans chaque unité en encadrement mixte SS4 (sous-section 4 amiante)
Repérage amiante dans toutes les unités du site en fonctionnement
  Pour avoir une meilleure connaissance et anticipation des travaux à venir
Mise en place de contrats avec des entreprises en SS4/SS3 et diagnostiqueurs
Suivi et mise à jour des DTA bâtiments
L’amiante sur le site : Actions mises en place
CMR

## Slide 6
L’amiante sur le site : où ?
Sur site, on retrouve de l’amiante:
Flocage
Calorifugeage
Joints (brides, étanchéité), tresse, cerce …
Colle, dalles de sol
Bitumes, ciment, fibrociment…
Peinture, enduit
Mastic
…
CMR

## Slide 7
L’amiante sur le site : où ?
CMR

## Slide 8
L’amiante sur le site : préparation des travaux
CMR
Avant tous travaux, se poser la question suivante :
Y a-t-il la présence d’un RAT ?

## Slide 9
L’amiante sur le site : préparation des travaux
CMR
Fiche de Suivi Travaux Amiante

## Slide 10: RAT NFX 46-100
Company confidential

## Slide 11
L’amiante sur le site : RAT
CMR
Fiche d’Expression des Besoins pour le RAT

## Slide 12
L’amiante sur le site : Historique
Company confidential
CMR

## Slide 13
Stratégie d’analyse RAT : analyse documentaire
Company confidential
Analyse du scope TA (réunions de phasage en préparation et diag)
Revue de toutes les interventions sur lignes et équipements (statique, rotating, EIA, projet)
1ère analyse documentaire: date d’installation du matériel ou de dernière intervention
2005
Prélèvement systématique
TA 2010
TA 2016
Analyse documentaire si fiable
Base documentaire pour analyse
  Scope TA 2022
  Scopes TA 2010 et 2016
  Fiches techniques des appareils
  Programmes PIS/CUI gérés par inspection
  Base de données soupapes gérée par inspection
  Standard de construction
  Plans d’équipements
  Base de données usine : SAP
  Communication Fournisseurs
CMR

## Slide 14
L’amiante sur le site : Fiche technique équipement
CMR

## Slide 15
L’amiante sur le site : Logiciel de gestion
CMR

## Slide 16
L’amiante sur le site : Logiciel de gestion
CMR

## Slide 17
L’amiante sur le site : Logiciel de gestion
CMR

## Slide 18
L’amiante sur le site : transcription sur PID
CMR

## Slide 19
L’amiante sur le site : transcription sur FT de mise a disposition
CMR

## Slide 20
L’amiante sur le site : transcription sur FT de mise a disposition
CMR

## Slide 21
L’amiante sur le site : transcription sur FT de mise a disposition
CMR

## Slide 22
L’amiante sur le site : transcription sur isométrie
CMR

## Slide 23
L’amiante sur le site : trame photo
CMR

## Slide 24
L’amiante sur le site : ensemble de composants similaires (ECS)
CMR

## Slide 25
L’amiante sur le site : transcription sur fichier excel
CMR

## Slide 26
L’amiante sur le site : Marquage sur site
CMR

## Slide 27: Travaux de désamiantage
Company confidential

## Slide 28
Réaliser un repérage avant travaux afin de s’assurer de la présence ou non de matériaux ou produits contenant de l’amiante (article R4412-97 DU CSP)
Communiquer le résultat du repérage aux intervenants du chantier
Vérifier dès la phase préparation et avant toute intervention dans quel champ réglementaire les travaux se situent (L. 4531-1 code du travail) SS4/SS3
Confier les travaux à une entreprise certifiée (article 4412- 129 du Code du Travail)
S'assurer de la bonne gestion des déchets jusqu'à leur élimination
Rôle du donneur d’ordre
CMR

## Slide 29
Joindre obligatoirement le mode opératoire pour les opérations en sous-section 4 ou le plan de retrait pour les opérations en sous-section 3 lors de l’édition du bon de travail.
Si pas de mode opératoire ou de plan de retrait pour des travaux en SS3/SS4, pas de travaux
La personne qui rédige l’AT, vérifie que le mode opératoire fourni pour les travaux en SS4 est bien présent sur le disque G, rubrique Amiante/FCR/Plomb
Si travaux amiante
CMR

## Slide 30
Comité sécurité ou PDP spécifique obligatoire pour tous les travaux amiante, avec la précision du plan de secours établi conjointement avec les pompiers ainsi que les moyens de secours mis à leurs dispositions (combinaison, issue de secours, …)
Pénétration interdite dans le balisage amiante pour toute personne LYB sauf
  Si urgence liée à un soin/accident par le personnel d’intervention Pompier formé amiante sur 1 journée
  Si urgence liée à un incident ou impératif production par du personnel formé amiante sur 1 journée.
  Pour les travaux en SS3 et SS4 en chantier clos, la MAT sera faite par du personnel LYB formé SS4 ou formé « Prévention du Risque Amiante Port des EPI et des Equipements Respiratoires » 1 jour et ayant délégation de pouvoir pour la mise au travail
Mise Au Travail MAT
CMR

## Slide 31
Remplir l'information Amiante sur l'AT en haut à droite
  Autorisation de Travail – Encadré Amiante, à remplir par la personne qui édite l’AT
Edition et Signature AT (Autorisation de Travail)
Si cette case n’est pas complétée,
les travaux ne doivent pas se faire
CMR

## Slide 32
Examen visuel NF X 46-021
CMR
Objectifs de l’examen visuel après travaux
L’examen ou contrôle visuel est l’un des éléments clé du processus de réception d’un chantier de retrait des matériaux et produits contenant de l’amiante. A l’achèvement de travaux de désamiantage ou d’encapsulage et avant restitution des locaux (avant la levée du chantier).
L’objectif est de s’assurer que les travaux de retrait ont été réalisés conformément au contrat de travaux.
Par qui ?
L’entreprise de diagnostic de l’unité concernée, et doit être réalisé par un opérateur de repérage titulaire d’une certification avec mention.
Quels matériaux sont concernés ?
Après retrait de tout matériau ou produit contenant de l’amiante afin de garantir la sécurité des personnes amenées à réoccuper les locaux ou à effectuer des travaux à l’issue des opérations de désamiantage.

## Slide 33
Mise à jour des RAT
CMR

## Slide 34
Mise à jour des RAT
CMR

## Slide 35
Mise à jour des RAT
CMR

## Slide 36
Mise à jour des RAT
CMR

## Slide 37
Après sablage
CMR

## Slide 38
Calo neuf fin des travaux
CMR

## Slide 39
CMR
Nadia OUARTANI
Assistant à Maitrise d’Ouvrage Site Amiante, FCR, Plomb
Bâtiment Y bureau B5
Tel : +33 4 42 74 60 35
Nadia.Ouartani@lyondellbasell.com
LYONDELLBASELL SERVICES France
Chemin départemental 54,
13131 Berre-l’Etang
www.lyondellbasell.com
Merci pour votre attention